# NMS-SM-EVM (WIP)

## Вступление
Материнская плата NMS-SM-EVM предназначена для маршрутизации интерфейсных сигналов модуля NMS-SM-RK3568 на внешние стандартные разъемы.
## Технические характеристики
Таблица 1: Основные технические характеристики
USB	1 x USB 3.0 OTG
2 x USB 2.0 HOST
Сеть	2 x GbE LAN
PCI Express	1 x PCI-e 2.0 (+ USB 2.0 HOST + I2C_MPCI)
1 x PCI-e 3.0
Последовательные порты	1 x Последовательный порт (RS-232)
1 x отладочная консоль (UART → USB)
Аудио и видео интерфейсы	1 x HDMI
2 x MIPI DSI (+ 2 x I2C_DSI)
1 x MIPI CSI
1 x I2S
1 x DP
Другие интерфейсы	2 x CAN
1 x SATA
3 x I2C
2 x SPI
1 x PWM
GPIO выводы
Напряжение питания	+12 Вольт
Потребление	TBD
Рабочая Температура	-40°C…+85°C
Габаритные размеры	147.0 x 101.6 мм

## Электрические характеристики
Входное питание + 12 В. Все требуемые напряжения преобразовываются из входного.
## Блок-схема
Рисунок 1: Блок-схема
## Дерево питания
Рисунок 2: Дерево питания
## Механические характеристики
Размер платы : 147,5 х 108,4 мм.
Печатная плата состоит из 6 слоев, часть из которых являются заземляющими для подавления помех.

Рисунок 3: Габаритные размеры
## Основные аппаратные компоненты
### Расположение компонентов на плате
#### Вид сверху

Рисунок 4: Расположение компонентов на плате. Вид сверху

Таблица 2: Наименование компонентов на плате на верхней стороне
Позиционное обозначение	P/N	Описание
D1	TPD12S016PWR	ESD HDMI
D2, D3	DALC208SC6	ESD TVS 4CH
D17, D18	DT1140-04LP-_	DIODE TVS 4CH
D19	USBLC6-2SC6Y	ESD 2LINE
D8, D9	MAX3051ESA+T	CAN PHY
D12	ST3232EBT_	RS232 TRANC
D13	PAM2305CGFADJ	DCDC BUCK 1A
D14	LP5907MFX-1.8/NOPB	LDO 0.25A
D16	NCP1589AMNTWG	BUCK CNTR 5-12V
D20-D22, D25	SN74AVC4T245PWR	LOGIC BIDIR BUF 4BIT
D23, D24, D26, D28-D29	TXS0108EPWR	LOGIC BIDIR BUF 8BIT
D30	PCA9546APW.118	I2C SW 4CH

#### Вид снизу

Рисунок 5: Расположение компонентов на плате. Вид снизу
Таблица 3: Наименование компонентов на плате на нижней стороне
Позиционное обозначение	P\N	Описание
D4	DT1140-04LP-_	DIODE TVS 4CH
D5-D7	USBLC6-2SC6Y	ESD 2LINE
D11	CP2102N-A02-GQFN24	USB→UART BRIDGE
D15	NCP1589AMNTWG	BUCK CNTR 5-12V
D27	TXS0108EPWR	LOGIC BIDIR BUF 8BIT
D31	PCA9535PW.118	I2C 16GPIO EXPANDER
D32	ADT7473ARQZ	CNTRL FAN+TEMP SENS

### Расположение разъемов на плате

Рисунок 6: Разъемы

#### Вид сверху

Рисунок 7: Расположение разъемов на плате. Вид сверху

Таблица 4: Наименование компонентов на плате на нижней стороне
Позиционное обозначение	P\N	Описание
X1, X2, X13, X14	PLS-2	SYS, LOOP CAN
X3, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32	PLD-10	SYS, I2C GPIO, UART, I2S, SPI
X4	10029449-111RLF	HDMI
X5	DM3AT-SF-PEJM5	SDIO 4B
X6	AS0B826-S78B-7H	SOM Connector
X7, X8	TRJG16464ADNL	2 x GBE
X10	10132411-00021LF	USB OTG
X11	72309-8044BLF	2 x USB HOST
X12	1-1734248-5	MIPI_CSI, CAM_I2C
X15, X16, X18	15EDGRC-3.5-03	2 x CAN, RS232
X17	1734035-1	USB Console
X19	1759546-1	PCIE 2.0, I2C_MPCI, USB_HOST
X20	DJK-02A	PWR_12V_IN
X22	1775485-2	BAT HOLDER
X23	47272-0001	DP
X24, X25	DS1014-30SF1B-B	2 x MIPI_DSI, 2 x I2C_DSI
X33	8-1734774-1	PCIE 3.0
X34	47053-3000	12V_FAN + TACHO

#### Вид снизу

Рисунок 8: Расположение разъемов на плате. Вид снизу

Таблица 5: Наименование компонентов на плате на нижней стороне
Позиционное обозначение	P\N	Описание
X9	1-2199230-5	M.2 SATA

#### Распиновка разъемов
#### Разъемы питания
На плате предусмотрено подача внешнего питания 2 способами: с помощью разъема для подключения адаптера (X20), а так же с помощью разъема питания Mini-Fit (X21).
Таблица 6: Разъем питания 1
Функция	Питание
Позиционное обозначение	X20
P/N	DJK-02A
Назначение выводов	Вывод	Описание
1	12VIN
2	GND
3	GND

Таблица 7: Разъем питания 2
Функция	Питание
Позиционное обозначение	X21
P/N	0039281043 фирмы Molex
Назначение выводов	Вывод	Описание
1	GND
2	GND
3	12VIN
4	12VIN

#### Разъемы интерфейсные
#### Разъем для подключения процессорного модуля
Распиновка разъема X6 согласно SMARC