## RK3568 Quick Start Kernel 6.1
### CAN
Для корректной работы шины CAN на отладочной плате NMS_SM_EVM необходимо подключить терминаторы - установить джамперы X13 и X14.
Драйвер CAN собирается как модуль ядра .ko с помощью buildroot-external. Исходники взяты из ядра 4.19, которое предоставляется Rockchip. Модуль ядра подгружается в /etc/init.d/S49CANinit.
Пример настройки интерфейса и проверки в режиме loopback CAN0↔CAN1:
#configure
ip link set dev can0 down
ip link set dev can1 down
ip link set can0 up type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on
ip link set can1 up type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on
#test
candump -T 1000 can0 > /tmp/1.txt&
sleep 1
cansend can1 500
sleep 2
cat /tmp/1.txt
CAN в ядре 6.1 работает только в режимеfd on

### ETH LED configuration
Светодиоды Ethernet управляются PHY DAP8211. Описания регистров п. 4.3.10 - 4.3.14
PHY управляется через MDIO регистры. Для доступа к регистрам используется утилита mdio-tool
Связь SMARC-пинов и регистров
SMARC Pin	SMARC Name	PHY LED	PHY Reg
P21	GBE0_LINK100#	LED0	0xA00C
P22	GBE0_LINK1000#	LED1	0xA00D
P25	GBE0_LINK_ACT#	LED2	0xA00E
S19	GBE1_LINK100#	LED0	0xA00C
S22	GBE1_LINK1000#	LED1	0xA00D
S31	GBE1_LINK_ACT#	LED2	0xA00E

Для работы с регистрами светодиодов используется General Extend Mapping:
Offset	Name	Description
0x1E	EXT_ADD	Extended Register Address Registe
0x1F	EXT_DATA	Extended Register Data Register

В EXT_ADD требуется записать адрес желаемого Extended Register, в/из EXT_DATA можно писать/читать данные.
Пример настройки на NMS-SM-EVM
На отладочной плате на ETH заведены GBE0_LINK1000 - на YELLOW LED, GBE1_LINK_ACT - на GREEN
По умолчанию PHY настроен на режим 0x0620 - Yellow ACT 1Gbit/s; Green ACT 100Mbit/s;
Пример настройки, при котором Yellow и Green будут ACT на скорости 1000:
./mdio-tool w eth0 0x1e 0xA00D #set EXT reg
./mdio-tool r eth0 0x1f #read EXT reg
./mdio-tool w eth0 0x1f 0x0660 #write new value
./mdio-tool w eth0 0x1e 0x0 #set EXT_ADDR reg to default
### Работа с GPIO
Стандарт модулей SMARC предусматривает GPIO0-GPIO13, но не все они имплементированы в модулях NMS-SM-RK3568:
- В ревизии 1 реализованы GPIO0-GPIO3
- В ревизии 2 реализованы GPIO0-GPIO3, GPIO12, GPIO13
Также при необходимости некоторые интерфейсные пины(в соответвии с таблицей «Распиновка разъема») можно переопределить как GPIO.
Для управления GPIO нужно знать его имя в /sys/kernel/debug/gpio и скрипт gpio.sh