## eCPRI
eCPRI - evolved Common Public Radio Interface - Интерфейс связи между радиопередающим блоком RRU и блоком управления BBU
CPRI\eCPRI SFP	CPRI QSFP	Gowin IP core support	Gowin IP ref	Xilinx IP core support	Xilinx IP refs
0.6144						8B10B
1.2288		+	61.44			8B10B
2.4576		+	122.88			8B10B
3.072		+	153.6	+	122.88, 153.6	8B10B
4.9152		+	122.88			8B10B
6.144		+	153.6	+	122.88, 153.6, 245.76, 307.2	8B10B
9.8304		+	122.88	+	245.76, 307.2	8B10B

8.11008						64B66B
10.1376	4×10.1376			+	245.76, 307.2	64B66B
12.16512				+	245.76, 307.2, 368.64	64B66B
24.33024	4×24.33024					64B66B

10.3125
25.78125

- CPRI Specification V7.0 (gowin, xilinx)
- Layer 1 and Layer 2
- high-speed serial signal transmission between:
  - Radio Equipment Control (REC)
  - Remote Radio Equipment (RE)

https://itechinfo.ru/content/ecpri_interface
A 2.5 Gbps CPRI link has the capacity to carry the equivalent of 40 MHz air bandwidth LTE IQ data which for instance can be used to carry a 2 time MIMO on a 20 MHz bandwidth.

eCPRI Specification V1.2 (2018-06-25)) протокола eCPRI (evolved CPRI)
В отличие от CPRI, спецификация eCPRI поддерживает большую гибкость в реализации функционального разделения ресурсов базовой станции на блоки.
Стоит отметить, что спецификации интерфейса eCPRI и CPRI обратно не совместимы.